«ООО Радиотехника»

СОГЛАСОВАНО                                                                      УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор                                                       Генеральный директор

«ООО САНТЭЛ»                                                                 ООО «Радиотехника»

___________Насонов В.Н.                                                 ___________А.В. Лексин

«___»____________2019 г.                                           «___» ___________ 2019 г.

УДОБРЕНИЕ ЖИДКОЕ ГУМИНОВОЕ НА ОСНОВЕ ТОРФА

«ГУМАВИТ»

Технические условия

ТУ 20.15.80.190-001-6457809-2019

Разработаны: заведующим

производственной лаборатории

«ООО Радиотехника»

Родионовым С.Н.

МОСКВА 2019

Содержание

Вводная часть                                                                                 стр. 3

- Технические требования                                                                    стр. 4

  - Основные свойства и характеристики удобрения                           стр. 4

  - Требования к сырью и материалам                                                   стр. 6

  - Комплектность                                                                                    стр. 6

  - Упаковка                                                                                              стр. 7

1.5 Маркировка                                                                                         стр. 7

- Требования безопасности                                                                   стр. 8

- Требования охраны окружающей среды                                          стр. 10

- Правила приемки                                                                                 стр. 10

- Методы контроля                                                                                стр. 11

- Транспортирование и хранение                                                        стр. 13

- Указания по применению                                                                  стр. 13

- Гарантии изготовителя                                                                       стр. 14

- Перечень ссылочных документов (Приложение 1)                         стр. 15

Лист регистрации изменений (Приложение 2)                                      стр. 18

Вводная часть

Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на удобрение жидкое гуминовое на основе торфа «ГУМАВИТ», производимое с помощью обработки смеси торф – вода в установке путем механического перемешивания центробежным насосом, барботирования сжатым воздухом и термическим нагревом в двух металлических емкостях и последующей щелочной экстракцией гуминовых кислот, добавления азотсодержащих, фосфорсодержащих компонентов. Удобрение жидкое гуминовое на основе торфа «ГУМАВИТ», в дальнейшем именуемое как Препарат, представляет собой жидкость черного (дегтярного) цвета, и предназначено для применения в сельскохозяйственном производстве, садоводстве, цветоводстве, для выращивания рассады овощных и цветочных культур, на приусадебных участках в качестве питательной подкормки поливом (корневая обработка) и опрыскиванием растений (листовая обработка), а также для предпосевной обработки семян. Применение Препарата ускоряет рост и развитие растений в процессе его вегетации после высадки в грунт. Препарат предназначен для различных культур: зерновых, овощных, кормовых, плодово-ягодных, бахчевых, цветочных и других культур, возделываемых в сельскохозяйственном производстве, фермерских и личных хозяйствах. Препарат не токсичен, свободен от каких-либо вредных примесей. Его использование в растениеводстве позволяет получать экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, пригодную для производства продуктов детского питания.

Препарат – удобрение жидкое гуминовое на основе торфа «ГУМАВИТ» разработан сотрудниками ООО «Радиотехника» для выращивания всех видов сельскохозяйственных культур и растений.

Настоящие ТУ устанавливают требования к качеству, методам контроля, условиям транспортирования, хранения и применения вышеуказанного Препарата.

Обязательные требования к качеству продукции, обеспечивающие ее безопасность для жизни, здоровья населения и охраны окружающей среды изложены в п.п. 1.1.2.

Пример записи продукции при заказе: удобрение жидкое гуминовое на основе торфа «ГУМАВИТ» ТУ 20.15.80.190-001-6457809-2019.

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих ТУ, приведены в приложении № 1.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# 1.1. Основные свойства и характеристики удобрения

1.1.1. Препарат должен соответствовать требованиям настоящих ТУ, изготовляться по технологическому регламенту, разработанному и утвержденному в установленном порядке, с соблюдением действующих санитарных норм и правил Министерства здравоохранения РФ.

1.1.2. по физико-химическим, санитарно-гигиеническим показателям Препарат должен соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.

1.1.3. Препарат получают из водно-торфяной смеси путем обработки ее в устройстве, состоящем из двух металлических емкостей. Водно-торфяную смесь механически перемешивают центробежным насосом, барботируют сжатым воздухом и нагревают до 55-60 С0. Далее проводят щелочную экстракцию гуминовых кислот. Затем добавляют азотсодержащие, фосфорсодержащие компоненты. В результате щелочной экстракции образуются водорастворимые соли гуминовых и фульвокислот. Гуматы и фульваты калия ускоряют процессы фотосинтеза, усиливая отток углеводов от пластинки листа в другие органы растений (плоды, корни, побеги и т.д.), в результате чего увеличивается развитие корневой и надземной массы растений. Благодаря наличию подвижных водорастворимых форм гуматов корневая и внекорневая обработки растений Препаратом способствуют синтезу белков в растениях, а также усиливают сопротивляемость растений к неблагоприятным условиям внешней среды. Использование Препарата дает питание растениям за счет введения в его состав азот-фосфор содержащих компонентов. Ускоряет развитие корневой системы и надземной части растений, повышает содержание хлорофилла в листьях, активирует процессы обмена и синтеза веществ, а также поступление минеральных веществ в растения из почвы. Все это приводит к усилению развития растений, повышению урожайности, улучшению его качества и сокращению сроков созревания. Растения раньше зацветают и на них быстрее созревают плоды.

1.1.5. Технологический процесс производства Препарата включает в себя: обработку смеси торф-вода в устройстве, состоящем из двух металлических емкостей, получение водно-щелочного экстракта, введение азот–фосфор содержащих компонентов, расфасовку и хранение.

1.1.6. Технологические линии производства и хранения Препарата должны отвечать требованиям охраны окружающей среды в соответствии с ГОСТ 12.2.003.

1.1.7. Для производства Препарата используют следующее сырье и материалы:

- торф низинный, месторождения Рязанская область, Клепиковский район, поселок Болонь, Макеевский мыс.

- вода централизованной системы питьевого водоснабжения   СанПиН 2.1.4.1074-01

- торф, добываемый на торфяной залежи низинного, переходного и верхового типа со степенью разложения не менее 25% и с содержанием сфагновых или гипновых мхов не более 20%                                                                          ГОСТ Р 54249-2010;

- калий едкий, технический                                                           ГОСТ 9285-78;

- кислота фосфорная, техническая                                                ГОСТ 6552-80;

- аммофос                                                                                         ГОСТ 18918-85

- карбамид (мочевина)                                                                    ГОСТ 2081-2010

- кислота борная, техническая                                                       ГОСТ 18704-78;

Таблица 1. Физико-химические и санитарно-гигиенические показатели удобрения жидкого гуминового на основе торфа «ГУМАВИТ»

| Наименование показателя | Норма | Метод испытаний |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Внешний вид, цвет | Жидкость черного цвета | визуально |
| 2. Запах | Без запаха или со слабым запахом | органолептически |
| 3. Содержание водорастворимых гуминовых кислот, г/л | 20-25 | ГОСТ 9517-94 |
| 4. Массовая доля органического вещества, г/л | 35-75 | ГОСТ 11306-2013 |
| 5. Массовая доля сухого остатка, г/л | 65-110 | ГОСТ 26713-85 |
| 6. Аммиачного азота, г/л | 2,0 - 5,0 | ГОСТ 27894.3 |
| 7. Подвижных форм фосфора (Р2О5), г/л | 10,0 - 15,0 | ГОСТ 27894.5 |
| 8. Подвижных форм калия (К2О), г/л | 10,0 - 12,0 | ГОСТ 27894.6 |
| 9. Показатель рН | 6,5-9,5 |  |
| 10. Содержание микроэлементов, мг/л: - сера | 330,0 | ГОСТ 26426-85 |
| - цинк - медь | 78,0 8,0 | МУ по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства М.ЦИНАО-1992 г. |
| 11. Массовая доля примесей токсичных элементов (валовое содержание), в том числе отдельных элементов, мг/кг готового продукта, не более: -кадмий -свинец -ртуть -мышьяк | 0,23 4,15 0,041 0,17 | МУ по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продукции растениеводства. М. ЦИНАО-1992. -“- -“- -“- ПНД Ф 16.1:2.2:317-98 |
| 12. Эффективная удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг сухого вещества, не более: К-40 Ra-226 Th-232 | 174 | НРБ-99/2009 |
| 13. Удельная активность техногенных радионуклидов, Бк/кг, не более: cs - 137 Sr - 90 | <13,90 <12,50 | Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс-3» |

По согласованию с потребителем партия Препарата может иметь количество аммиачного азота, подвижных форм фосфора, подвижных форм калия, показатель рН, отличные от указанных в таблице 1.

1.2. Требования к сырью и материалам

1.2.1. В качестве исходного сырья для производства Препарата должен использоваться торф, добываемый на торфяной залежи месторождения в Рязанской области, Клепиковского района, поселок Болонь, Макеевский мыс, низинного, переходного и верхового типа со степенью разложения не менее 25% и с содержанием сфагновых или гипновых мхов не более 20% (ГОСТ Р 54249-2010).

1.2.2. Для изготовления Препарата торф должен быть без запаха, плесени, признаков коксования и саморазогревания (ГОСТ Р 54249-2010).

1.2.3. Минеральные компоненты, применяемые для производства Препарата, должны отвечать требованиям технологии производства Препарата, соответствовать требованиям ГОСТов РФ и быть разрешены для применения при производстве удобрений (ГОСТ Р 54249-2010).

1.2.4. Для производства Препарата должна применяться вода централизованной системы питьевого водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01.

Торф, предназначенный для производства Препарата по показателям качества должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Норма | Методы испытания |
| --- | --- | --- |
| 1 Степень разложения, %, не менее | 25 | ГОСТ 10650 |
| 2 Массовая доля влаги, % | 55-70 | ГОСТ 11305 |
| 3 Зольность, %, не более | 15 | ГОСТ 11306 |
| 4 Кислотность рН солевой суспензии (рН) | 2,8-6,0 | ГОСТ 11623 |
| 5 Засоренность посторонними примесями (куски очеса, древесины размером более 25 мм), %, не более | 8,0 | ГОСТ 11130 |
| 6 Массовая доля подвижных оксидов железа в пересчете на Fе2О3, %, не более | 1,0 | ГОСТ 27894.7-88 |
| 7 Массовая доля гуминовых кислот (общее содержание), % на органическую массу, не менее | 30,0 | ГОСТ 9517-94 |

1. 3. Комплектность

1.3.1. По согласованию с потребителем партия Препарата может отпускаться в тару потребителя или в расфасованном виде в соответствии с требованиями ГОСТ 8.579. В комплект поставки входит партия Препарата и документ о качестве, составленный в соответствии с требованиями ГОСТ 8.579.

1. 4. Упаковка

1.4.1. Упаковка Препарата должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.2584-10 "Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов" (с изменениями на 10 июня 2016 года).

1.4.2. Упаковка Препарата в потребительскую или транспортную тару для использования в сельскохозяйственном производстве весом брутто более 15 кг осуществляется по согласованию с потребителем (при наличии автопогрузчика), и для ЛПХ не более 7 кг.

1.4.3. Для торговой сети Препарат должен быть упакован в пластиковые полиэтиленовые бутылки (ПЭТ-бутылки), которые серийно выпускаются на предприятиях-изготовителях по ТУ 2297-001-40461538-2002 (или аналогичным ТУ). Минимальный объем препарата в бутылке емкостью 3 л (масса 3,0 кг), 1,5 л (масса 1,5 кг), 1 л (масса 1,0 кг), в бутылке 0,5 л (масса 0,5 кг), в бутылке 0,25 л (масса 0,25 кг). Допускается отклонение по массе не более 1%, согласно ГОСТ 8.579.

1.4.4. Для транспортировки бутылок с Препаратом по 9, 12, 16 штук они должны быть упакованы в термоусадочную пленку по ГОСТ 25951.

1.4.5. Масса брутто 1 транспортной тары (для ручной погрузки) не должна превышать 8,5 кг для 8 бутылок по 1 л, 8,0 кг для 16 бутылок по 0,5 л.

1.5. Маркировка

1.5.1. Согласно требованиям МСХ РФ (Приказ № 67 от 29.02.2008г.) ПЭТ-бутылки с Препаратом маркируются в соответствии с едиными санитарно-эпидемиологическими требованиями к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору, утвержденных решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 1.2.1170. На каждой ПЭТ-бутылке до упаковки должна быть нанесена типографским способом маркировка следующего содержания:

- наименование изготовителя, его юридический и фактический адреса, телефоны, факс и E-mail;

- наименование продукции;

- товарный знак изготовителя;

- обозначения настоящих ТУ;

- значение рН и массовая доля питательных веществ;

- класс опасности с расшифровкой, согласно п.2.2. настоящих ТУ;

- манипуляционные знаки по ГОСТ 14192;

- область и способ применения продукции в соответствии с разделом 7 настоящих ТУ;

- масса нетто, кг;

- дата изготовления (месяц, год);

- условия хранения;

- гарантийный срок хранения;

- штриховой идентификационный код;

- меры первой медицинской помощи, согласно п. 2.13 настоящих ТУ;

- меры предосторожности.

1.5.2. На каждую транспортную тару должна быть наклеена этикетка с маркировкой следующего содержания:

- наименование изготовителя, его юридический и фактический адреса, телефоны, факс и E-mail;

- наименование продукции;

- товарный знак изготовителя;

- обозначения настоящих ТУ;

- значение рН и массовая доля питательных веществ;

- класс опасности с расшифровкой, согласно п. 2.2. настоящих ТУ;

- манипуляционные знаки по ГОСТ 14192;

- область и способ применения продукции в соответствии

с разделом 7 настоящих ТУ;

- масса нетто, кг;

- дата изготовления (месяц, год);

- условия хранения;

- гарантийный срок хранения;

- штриховой идентификационный код;

- меры первой медицинской помощи, согласно п. 2.13 настоящих ТУ;

- меры предосторожности;

- регистрационный номер тарной этикетки;

- количество единиц упаковок;

- масса брутто упаковки;

- номер упаковщика

1.5.3. Транспортная маркировка по ГОСТ Р 51474, ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных лучей».

# 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

# 2.1. Для обеспечения нормального протекания технологического процесса по производству и расфасовке Препарата необходимо:

# соблюдать нормы технологического режима и производственные инструкции;

# следить за исправностью и нормальной работой оборудования;

# соблюдать противопожарный режим;

# не допускать производства ремонтных работ на работающем оборудовании;

# все движущиеся механизмы должны быть ограждены;

# к работе допускаются лишь те рабочие, которые прошли обучение, изучили рабочее место и успешно выдержали экзамен по проверке знаний и умению практического применения их на своем рабочем месте.

2.2. Препарат, изготовленный по настоящим ТУ, в соответствии с СанПиНом 1.2.2584-10 относится к 3 классу опасности (умеренно опасное вещество). При работе с ним следует соблюдать требования безопасности по ГОСТ 12.1.008, СП 1.2.1170.

2.3. Общая система мероприятий по безопасности труда при производстве Препарата должна соответствовать требованиям нормативных документов, в том числе ГОСТ 12.1.010 и СанПиН 1.2.1330.

2.4. Компоненты, входящие в состав продукции, изготавливаемой по настоящим ТУ, являются экологически безопасными, концентрация элементов питания: азота, фосфора, калия безопасна как при использовании при корневой обработке (полив) или внекорневой обработке (опрыскивание листовой поверхности растений) в открытом и закрытом грунте по ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09.

2.5. Пожарная безопасность должна обеспечиваться организационно-техническими мероприятиями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91. Рабочие места должны быть оборудованы средствами пожаротушения по ГОСТ 12.4.009.

2.6. Производственное оборудование технологического процесса должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности» и

СП 2.2.2. 1327.

2.7. Погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование и хранение продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.009, СанПиН 1.2.2584-10.

2.8. Санитарно-гигиенические параметры условий труда на рабочих местах должны соответствовать стандартам по безопасности труда: ГОСТ 12.1.003-2014;

ГОСТ 12.1.012-90.

2.9. Лица, занятые в технологическом процессе производства Препарата, должны соблюдать требования ГОСТ 12.2.002; ГОСТ12.1.019-2017; ГОСТ 12.3.002;

ГОСТ 12.3.020.

2.10. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой и специальными защитными средствами, согласно «Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений» или других аналогичных документов, действующих на предприятии, Положению о порядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой и спецобувью. Стирка, спецодежды осуществляется по мере загрязнения.

2.11. Все рабочие должны соблюдать правила личной гигиены и проходить периодический медицинский осмотр в соответствии с нормами и в сроки, установленные Министерством здравоохранения РФ (приказ Минздрава России от 12.04.2011 г., № 302н).

2.12. Производственные помещения, в которых осуществляется экстракция, сепарация и расфасовка Препарата должны быть оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции.

2.13. Первая помощь при отравлении. При работе с Препаратом следует соблюдать правила личной гигиены, работать с использованием средств защиты рук, глаз. При вдыхании: выведите пострадавшего на свежий воздух. Вызовите кашель. При попадании Препарата на кожу – промыть загрязненное место водой с мылом. При попадании в глаза – промыть большим количеством воды. При случайном заглатывании – выпить несколько стаканов воды, рвоту не вызывать, при необходимости обратиться к врачу, при себе иметь рекомендации по применению агрохимиката.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1. Пришедшую в негодность тару, обтирочный материал утилизируют в местах общественного сбора бытового мусора в специально отведенных местах, обеззараживания не требуется.

3.2. Органические отходы, получаемые после экстракции гуминовых кислот из торфа, возвращаются в производственный цикл или отправляются на производство питательных почвогрунтов.

3.3. Общие правила охраны окружающей среды от вредного воздействия Препарата должны соответствовать ГОСТ Р 51520-99

3.4. При внесении в почву Препарата, исходя из регламента его использования, в соответствии с ГН 2.1.7.2041 и ГН 2.1.7.2511-09 не происходит сверхнормативного накопления в почве токсических и вредных веществ согласно п. 6-8 и п. 10-13 таблицы №1.

3.5. Эффективная удельная активность естественных и техногенных радионуклидов находится в пределах, установленных НРБ-99 и ОСПОРБ-99.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1 Препарат представляют к приемке партиями. Каждая партия должна подвергаться приемо-сдаточному контролю на соответствие продукции требованиям настоящих ТУ. За партию Препарата принимают любое количество продукции объемом не более 500 тысяч литров, выработанной по одному технологическому режиму, из однородных по качеству исходных компонентов, оформленной одним документом о качестве.

4.2. Приемо-сдаточный контроль, оформление и выдачу документов на партию Препарата производит предприятие-изготовитель –«ООО Радиотехника».

4.3. При приемо-сдаточном контроле партии Препарата определяют показатели

п. 1 - 9 таблицы №1, качество упаковки и маркировки (при отгрузке продукции в упакованном виде).

4.3.1. При хранении продукции в ПЭТ-бутылках отбор проб осуществляют из 10 ПЭТ-бутылок, отобранных из партии объемом не более 500 тысяч литров, согласно ГОСТ Р 54332-2011. Из отобранных проб составляют среднюю пробу по ГОСТ 26712.

4.3.2. При несоответствии качества готовой продукции требованиям настоящих ТУ, от партии продукции отбирают удвоенное количество проб.

4.3.3. Результаты повторной проверки являются окончательными. Продукция, не соответствующая п. 1 - 9 таблицы 1, направляется на переработку.

4.4. партия сопровождается документом о качестве, в котором должны содержаться следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя, его реквизиты, товарный знак;

- номер качественного удостоверения и дата его выдачи;

- наименование продукции;

- номер партии;

- массу нетто партии;

- дату изготовления продукции (месяц, год);

- число мест в партии;

- обозначение настоящих ТУ;

- дату проведения анализов, его результаты по показателям таблицы №1

п. п. 1-9;

- дату отгрузки.

4.5. Периодический контроль Препарата проводится не менее одного раза в год.

4.5.1. При периодическом контроле партию Препарата проверяют по показателям качества, указанным в п. 1-9 таблицы 1 в соответствии с порядком, согласованным с органами Госсанэпиднадзора.

4.5.2. При получении хотя бы одного показателя, не соответствующего требованиям п. 1 - 9 таблицы 1, проводят повторный отбор проб в соответствии с

п. 4.3.3. Повторные результаты являются окончательными.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1. Показатели качества, указанные в таблице 1, определяются следующими методами:

1. Внешний вид, цвет                                                                         визуально

2. Запах                                                                                               органолептически

3. Содержание водорастворимых гуминовых кислот                    ГОСТ 9517-94

4. Массовая доля органического вещества                                     ГОСТ 11306-2013.

5. Массовая доля сухого остатка                                                      ГОСТ 26713-85

6. Аммиачного азота                                                                          ГОСТ 27894.3

7. Подвижных форм фосфора                                                           ГОСТ 27894.5

8. Подвижных форм калия                                                                ГОСТ 27894.6;

9. Массовая доля примесей токсичных элементов определяется: свинца, кадмия, цинка, меди, ртути, а также подвижных форм свинца, меди, хрома согласно «Методическим указаниям по определению тяжелых металлов в почвах с/х угодий и продукции растениеводства. М., ЦИНАО (издание 2), 1992»;

10. Массовая доля мышьяка по                                                   ПНД Ф 16.1:2.2:317-98

11. Эффективная активность естественных радионуклидов:

К-40, Ra-226, Th-232                                                                      НРБ-99/2009.;

12. Удельная активность техногенных радионуклидов: cs – 137, Sr – 90 определяется в соответствии с методикой измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс-3».;

5.2. Определение массовой доли гуминовых кислот в каждой партии Препарата. Массовую долю гуминовых кислот определяют по ГОСТ 9517 – 94 со следующими дополнениями:

5.2.1. 50 см3 Препарата переносят в мерную колбу вместимостью 250 см3 и доводят до метки дистиллированной водой, раствор тщательно перемешивают. Из полученного раствора отбирают пипеткой 50 см3 и переносят в стакан, затем туда добавляют 5 см3 соляной кислоты для осаждения гуминовых кислот. Суспензию центрифугируют при 6000 об/мин 10 минут или фильтруют. После центрифугирования раствор отделяют декантацией и промывают осадок гуминовых кислот водой. Промывание осадка ведут до начала пептизации гуминовых кислот, которую определяют по появлению слабой желтой окраски (образование геля или коллоида). К коллоидному раствору добавляют 5 см3 соляной кислоты для дополнительного осаждения гуминовых кислот.

5.2.2. Общий осадок гуминовых кислот фильтруют через беззольный фильтр, предварительно высушенный в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре (105±5)°С, затем фильтр помещают в бюкс, предварительно высушенный в сушильном шкафу до постоянной массы при температуре (105±5)°С. Бюкс с осадком на фильтре сушат при температуре (105±5)° С до постоянной массы.

5.2.3. Обработка результатов. Массовую долю гуминовых кислот (X, в г/л) вычисляют по формуле:

где:

m - масса сухих гуминовых кислот, г;

v - объем гумата, взятого для приготовления рабочего раствора, 0,05 л;

V - объем рабочего раствора 0,25 л (250 см3);

V1 - объем аликвоты раствора, взятого для осаждения гуминовых кислот, 0,05 л;

4 - пересчет на 1 л (дм3)

0,998 - коэффициент пересчета гуминовых кислот в калиевые соли гуминовых кислот.

За окончательный результат принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, расхождение между которыми не превышает 1%.

5.3. Качество упаковки и маркировки оценивают визуально, качество упаковки считается удовлетворительным, если ПЭТ-бутылка не имеет повреждений и снабжена легко читаемой этикеткой. Не допускается нарушения качества упаковки более, чем в 3 % продукции.

5.4. Массу упакованного Препарата определяют на весах для статического взвешивания по ГОСТ Р 53228-2008. Окончательное значение массы считается среднее арифметическое значение по 10 упаковкам, отобранным равномерно в течение смены.

5.5. Объем Препарата в ПЭТ-бутылке проверяется при периодических испытаниях путем его переливания из открытой тары в тарированную емкость.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. При хранении и транспортировке Препарата следует соблюдать все требования и меры предосторожности согласно СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования безопасности агрохимикатов» и ФЗ №184 «О техническом регулировании».

6.2. Транспортировка Препарата осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, обеспечивающими сохранность продукции и тары.

6.3. Препарат хранят в закрытых, сухих, прохладных, затемненных складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия солнечных лучей, увлажнения, загрязнения и механического повреждения, в транспортной таре штабелями на стеллажах или поддонах, установленных на ровном твердом основании при соблюдении правил противопожарной безопасности. Высота штабеля – не более трех ярусов.

6.4. Оптимальный режим хранения, обеспечивающий сохранность Препарата, при температуре в диапазоне от +5 до +35°С.

7. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

7.1. Зерновые - пшеница, ячмень.

Обработка семян перед посевом совместно с протравителем или без него.

Приготовление рабочего раствора 1 л (Гумавит) развести в 20 л воды.

Расход рабочего раствора 20 л на 1 т семян.

Расход Гумавит 1 л на 1 т семян.

Обработка в период вегетации, опрыскивание:

- в фазу кущения – начало выхода в трубку

- в фазу цветения – начало молочной спелости

Приготовление рабочего раствора 1 л (Гумавит) развести в 200 л воды.

Расход рабочего раствора - 200 л на 1 га.

Расход Гумавит 1 л на 1 га.

7.2. Овощебахчевые культуры - томаты, огурцы

Обработка семян.

Замачивание семян в течение 1-2 часов.

Приготовление рабочего раствора 1 л Гумавита развести в 10 л воды.

Расход рабочего раствора 1 л на 1 кг семян.

Расход Гумавита 1 л на 10 кг семян.

Обработка в период вегетации, опрыскивание:

- 1 опрыскивание в фазу 3-4 настоящих листьев;

- 2 и 3 с интервалами 14 дней.

Приготовление рабочего раствора 1 л (Гумавита) развести в 200 л воды.

Расход рабочего раствора - 200 л на 1 га.

Расход Гумавит 1 л на 1 га.

Корневую подкормку рассады проводят раствором Гумавита – 50 мл на 10 литров воды, по 50-100 мл на растение. Корневая подкормка – 50 мл Гумавита на 10 литров воды - 0,5 л раствора на растение после укоренения рассады. Вносить Гумавит под корень в период вегетации с интервалами 14 дней (0,5 л на растение).

7.3. Плодовые и ягодные культуры – яблоня, вишня.

Обработка – опрыскивание:

- через 10 дней после цветения;

-в начале физиологического опадания завязей;

- в период закладки цветочных почек;

-в период интенсивного роста плодов.

Приготовление рабочего раствора 1 л Гумавита развести в 600 л воды.

Расход рабочего раствора 600 л на 1 га.

Расход Гумавита 1 л на 1га.

Корневая подкормка – 50 мл Гумавита на 10 литров воды - 3-5 л раствора на растение после укоренения рассады. Вносить Гумавит под корень в период вегетации с интервалами 14 дней.

Обработка черенков.

Приготовление рабочего раствора 50 мл Гумавита развести в 10 л воды.

Расход рабочего раствора 10 л на 1000 шт.

Расход Гумавита 50 мл на 1000 шт.

Замачивание черенков в течение 24 часов, при комнатной температуре, путем погружения на 1/3 в рабочий раствор.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие Препарата требованиям настоящих ТУ. 8.2. Гарантийный срок хранения Препарата составляет 12 месяцев со дня изготовления, при соблюдении потребителем условий хранения.

8.3. По истечении гарантийного срока хранения Препарат должен быть проверен на соответствие требованиям настоящих ТУ по показателям 3 - 9 таблицы 1 и при соответствии им он может быть использован.

### Приложение 1

##### Перечень ссылочных документов

| Обозначения | Наименование | Номер пункта ТУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ГОСТ 12.2.003 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности | 1.1.6. |
| СанПиН 2.1.4.1074-01 | Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. | 1.1.7. |
| ГОСТ Р 54249-2010 | Удобрения жидкие гуминовые на основе торфа. Технические условия. | 1.1.7. |
| ГОСТ9285-78 | Калия гидрат окиси технический. Технические условия | 1.1.7. |
| ГОСТ 2081-2010 | Карбамид (мочевина) | 1.1.7. |
| ГОСТ 18918-85 | Аммофос | 1.1.7. |
| ГОСТ 18704-78 | Кислота борная, техническая | 1.1.7. |
| ГОСТ 6552-80 | Кислота фосфорная, техническая | 1.1.7. |
| ГОСТ 9517-94 | Топливо твердое. Методы определения выхода гуминовых кислот | 1.1.7. |
| ГОСТ 8606-2015 | Топливо твердое минеральное. Определение общей серы. Метод Эшка | 1.1.7. |
| ГОСТ 27894.3 | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения аммиачного азота | 1.1.7. |
| ГОСТ 27894.5 | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения подвижных форм фосфора | 1.1.7. |
| ГОСТ 27894.6 | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения подвижных форм калия | 1.1.7. |
| ГОСТ 10650 | Торф. Методы определения степени разложения (с Поправкой) | 1.2.4. |
| ГОСТ 11305 | Торф и продукты его переработки. Методы определения влаги | 1.2.4. |
| ГОСТ 11306 | Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности | 1.2.4. |
| ГОСТ 11623 | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения обменной и активной кислотности | 1.2.4. |
| ГОСТ 11130 | Торф и продукты на его основе. Методы определения мелочи и засоренности | 1.2.4. |
| ГОСТ 27894.7-88 | Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения подвижных форм железа | 1.2.4. |
| ГОСТ 8.579 | Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте | 1.3.1. |
| СанПиН 1.2.2584-10 | "Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов" (с изменениями на 10 июня 2016 года) | 1.4.1. |
| ГОСТ 25951 | Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия | 1.4.4. |
| ГОСТ 14192 | Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3) | 1.5.2. |
| ГОСТ Р 51474 | Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами | 1.5.3. |
| ГОСТ 12.1.008 | Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования | 2.2. |
| ГОСТ 12.1.010 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования (с Изменением N 1) | 2.3. |
| СанПиН 1.2.1330 | Гигиенические требования к производству пестицидов и агрохимикатов | 2.3. |
| ГОСТ 12.1.004-91 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1) | 2.5. |
| ГОСТ 12.4.009 | Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание | 2.5. |
| ГОСТ 12.2.003 | Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности | 2.6. |
| ГОСТ 12.3.009 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (с Изменением N 1) | 2.7. |
| ГОСТ 12.1.003-2014 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности | 2.7. |
| ГОСТ 12.1.012-90 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования | 2.8. |
| ГОСТ 12.2.002 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности | 2.9. |
| ГОСТ12.1.019-2017 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты | 2.9. |
| ГОСТ 12.3.002 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы производственные. Общие требования безопасности | 2.9. |
| ГОСТ 12.3.020 | Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (с Изменением N 1) | 2.9. |
| ГОСТ Р 51520-99 | Удобрения минеральные. Общие технические условия | 3.3. |
| ГН 2.1.7.2041 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве | 3.4. |
| ГН 2.1.7.2511-09 | Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве | 3.4. |
| НРБ-99/2009 | Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 | 3.5. |
| ОСПОРБ-99 | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности | 3.5. |
| ГОСТ Р 54332-2011 | Торф. Методы отбора проб | 4.3.1. |
| ГОСТ 26712 | Удобрения органические. Общие требования к методам анализа | 4.3.1. |
| ГОСТ Р 53228-2008 | Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания | 5.4. |
| СП 1.2.1170-02 | Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов | 6.1. |
| ФЗ №184 | О техническом регулировании (с изменениями на 29 июля 2017 года) | 6.1. |

### Приложение 2

# Лист регистрации изменений

| Изменения | Номера листов (страниц) | Всего лист.(стран.) и докум. | № документа | Вход. № сопроводит. док. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |